## Slide 1
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA
CENTRAL DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM INTERFACE GSM DE RADIAÇÃO RESTRITA
Florianópolis, julho de 2011.
Formando: Bruno Engelbert

## Slide 2: SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
METODOLOGIA APLICADA
BASES TECNOLÓGICAS
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Hoje é possível obter conforto e segurança cada vez mais integradas em um sistema de automação residencial.
<colocar imagens>
Notes: É cada vez maior a busca por conforto na sociedade brasileira:
  segundo o IBGE, em abril de 2011 houve um crescimento de 48% no consumo de bens duráveis sobre o mesmo período do ano anterior.
Outra característica que vem sendo procurada é a segurança:
  uma pesquisa do IBGE divulgada em dezembro de 2010 mostrou que em 2009, 47,2% das pessoas não se sentem seguras na cidade em que moram e de três em cada cinco domicílios usavam algum dispositivo de segurança.
Programar sistemas:
  Luzes.
  Banheira.
  Equipamentos de imagem e som.
  Computador e cortinas
  Fazer controle de acesso.
  Gerenciamento de câmeras de segurança.
  Sistema de aviso contra incêndio.

## Slide 4: INTRODUÇÃO
Utilizando uma rede GSM de radiação restrita, onde a cobertura de rádio frequência se limita a residência do usuário.
<<imagem colocando o boneco e operadora>>

## Slide 5: INTRODUÇÃO
Este trabalho se justifica por apresentar uma solução utilizando o telefone celular GSM como interface de comandos, uma vez que este tipo de aparelho está cada vez mais acessível na sociedade brasileira.
Notes:     O projeto propõe o desenvolvimento de uma central de automação residencial com interface GSM de radiação restrita, isolada de operadora de telefonia móvel, que permite o usuário enviar comandos DTMF para um processo microcontrolado que acionará cargas, além de enviar mensagens sobre as condições do sistema para o usuário, tudo sem custos, tanto nas chamadas telefônicas, quanto no envio das mensagens de texto.

## Slide 6: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
PROTOCOLO GSM
PROTOCOLO SIP
Notes: A REDE GSM
  Possui alguns padrões definidos associados às faixas de frequências alocadas no espectro:
    GSM 900.
    GSM 900 Estendido.
    GSM 900 Ampliado.
    GSM 1800.
    PCS 1900.

## Slide 7: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
FIGURA 1 – Arquitetura da rede GSM.
Fonte: http://www.gta.ufrj.br/seminarios/semin2002_1/roberta/gsm/arquitetura.htm
SIP/RTP
Notes: ARQUITETURA DA REDE GSM
  ESTAÇÃO MÓVEL (Mobile Station – MS):
    Equipamento Móvel (Mobile Equipment – ME):
      Próprio telefone sem o SIM.
    Módulo de Identidade do Assinante (Subscriber Identity Module – SIM).
      Pequeno cartão removível.
      Armazena informações específicas de cada assinante.
      Identidade de Assinante Internacional (International Mobile Subscriber Identity - IMSI).
  SISTEMA DE ESTAÇÃO BASE (Base Station System – BSS):
    Estação Base Transceptora (Base Transceiver Station – BTS):
      Transmissão e recepção relacionada à interface de rádio GSM.
    Estação Base Controladora (Base Station Controller – BSC).
      Gerência de interface de rádio.
      Aloca canais.
      Decidi quando haverá troca de canais (handover).
  SISTEMA DE COMUTAÇÃO DE REDE (Network Switching System – NSS):
    Central de Comutação Celular (Mobile services Switching Centre – MSC):
      Processamento de chamadas.
      Gerenciamento da base de dados.
      Tarifação.
    Registro de Localização Local (Home Location Register – HLR).
      Administração e controle da base de dados.
      IMSI
      Localização corrente do assinante no VLR.
  SISTEMA DE COMUTAÇÃO DE REDE (Network Switching System – NSS):
    Registro de Localização de Visitante (Visitant Location Register – VLR):
      Manutenção de uma cópia dos principais dados do assinante.
    Registro de Identidade de Equipamento (Equipment Identity Register – EIR).
      Centraliza os números de Identidade Internacional do Equipamento Móvel (Identity Mobile Equipment Identity – IMEI).
      Lista branca, negra e cinza.
      Após animação falar sobre SIP
    Protocolo de Transporte de Tempo Real (RTP).
  Protocolo ponto-a-ponto.
  Gera múltiplas respostas a uma simples requisição.
  Para serviços como o Voz sobre IP o SIP trabalha com os seguintes protocolos:
    Protocolo de Descrição de Sessão (SDP).
    Protocolo de Transporte de Tempo Real (RTP).
    Protocolo de Controle de Transporte de Tempo Real (RTCP).

## Slide 8: BASES TECNOLÓGICAS
CARCERIS MODELO 1900
<imagem do carceris>
FIGURA 6 - Diagrama de blocos do NGCell.
Fonte: Digitro – Inteligência – TI - Telecom
Notes: RECURSOS DE HARDWARE
  NGCell
    Projeto feito em parceria com a Empresa Dígitro.
    Voltado para ambientes corporativos.
    Implementa a pilha GSM.
    Implemente a pilha SIP.
  Características do NGCell:
    Processador OMAP5912 de dois núcleos (ARM + DSP)
    Memória Flash de 256Mb
    Memória RAM de 128Mb
    Interface Ethernet
    2 processadores de banda base que modulam as mensagens GSM.
    2 transceptores responsáveis pela transmissão e recepção.

## Slide 9: BASES TECNOLÓGICAS
Kit MCU:
FIGURA 7 - Kit de desenvolvimento LPC2368.
Notes: RECURSOS DE HARDWARE
  Kit MCU:
    Kit de desenvolvimento produzido pela MCU e possui:
      Microcontrolador LPC2368 da NXP.
      Interface Ethernet.
      Interface USB.
      Porta serial.
      Conector para cartão SD.
      Display LCD 16x2.
      3 LEDs para testes.

## Slide 10: BASES TECNOLÓGICAS
RECURSOS DE SOFTWARE
  Bibliotecas GNOME:
    GLib v2.26.1.
    GIO v2.26.1
  FreeRTOS v7.0.
  Asterisk v1.6.2.
Notes:   Aplicações ou bibliotecas de código aberto.
  Agilidade no desenvolvimento de projetos.
  São eles:
  Bibliotecas GNOME:
      Fornecem uma estrutura de dados básico para aplicações em geral.
    FreeRTOS:
      Mini kernel de tempo real desenvolvido especificamente para pequenos sistemas embarcados.
      Asterisk:
      software de código aberto de Troca Automática de Ramais (PBX)
      As principais características são:
        Oferece aplicações como resposta interativa de voz, do inglês Interactive Voice Response (IVR), que permite detectar voz e sinais telefônicos no decorrer de uma chamada telefônica.
        Permite conectividade em tempo real entre a rede pública de telefonia e as redes VoIP.
        Integração com sistema texto-voz e reconhecimento de voz

## Slide 11: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
FIGURA 15 - Diagrama de blocos lógico do sistema.
Notes: O sistema deve criar uma rede GSM, que seja isolada de operadoras de telefonia celular, fornecendo controle de acesso por SimCard para garantir segurança, já que este possui uma identidade única.
A Figura 15 apresenta o diagrama de blocos do projeto lógico do sistema. Deve-se possuir um sistema transmissor e receptor GSM que comunica via protocolo TCP/IP com o sistema de gerenciamento de dados e via SIP/RTP com o sistema de atendimento automático de chamadas. O sistema de gerenciamento dados, por fim, comunica com o sistema de recepção microcontrolado via protocolo TCP/IP.
atender uma chamada telefônica através de uma resposta interativa de voz;
identificar os tons DTMF enviados pela estação móvel GSM;
enviar os comandos para um sistema de recepção microcontrolado;
enviar uma mensagem para a estação móvel com alguns dados sobre o sistema.

## Slide 12: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Notes: O diagrama de caso de uso acima, Figura 16, apresenta os requisitos de interfaces externas, onde o MS faz o acesso ao sistema, envia comandos e recebe mensagens. O usuário herda as funcionalidades do MS, pois, é ele quem atua nos envio de comandos, lê as mensagens, e também, faz as configurações de cadastrar novos SimCards para utilizar outros MSs. O responsável técnico é responsável pela configuração do sistema de atendimento automático de chamadas, configurando cada opção de acordo com cada usuário

## Slide 13: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
FIGURA 17 - Arquitetura do software do sistema de transmissão e recepção GSM.
Notes: Linux embarcado MontaVista: sistema operacional do núcleo MCU que serve de requisito para os outros componentes;
DSPLink: componente que faz a troca de mensagens entre o núcleo MCU e o DSP;
Controlador banda base GSM: componente que implementa a interface para configuração do hardware de banda base GSM.
Aplicação MCU: onde é feito o tratamento das camadas dois e três do protocolo GSM; a comunicação via TCP/IP com o gerenciador de dados e o estabelecimento de uma sessão SIP com o Asterisk.
DSP BIOS: sistema operacional de tempo real do núcleo DSP que serve de requisito para os outros componentes;
Controlador do transceptor: componente que implementa a interface de configuração do hardware transceptor GSM.
Aplicação DSP: onde é feito a decodificação dos burts.
O software da aplicação do núcleo MCU teve seu desenvolvimento feito em linguagem C, através da compilação cruzada do GCC para o ARM em ambiente Linux. Para compilar a aplicação do núcleo DSP, utilizou-se o Code Composer Studio

## Slide 14: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
FIGURA 18 - Arquitetura do software do sistema gerenciador de dados.
Notes: Linux: sistema operacional base para as aplicações, neste projeto utilizou-se a distribuição Ubuntu;
Resposta de voz interativa: parte do sistema que codifica os tons DTMF em uma sessão SIP/RTP. Utilizou-se o Asterisk para implementar o IVR, ela comunica com o gerenciador através do protocolo TCP/IP;
Gerenciador: aplicação responsável para enviar os parâmetros de configuração do sistema transmissor e receptor GSM: configuração da rede GSM, potência do sinal; responsável pelo envio dos comandos decodificados para o sistema receptor microcontrolado e pela aquisição de dados do sistema de recepção microcontrolado.
O software do gerenciador teve seu desenvolvimento executado na linguagem C em ambiente Linux, utilizando recursos da biblioteca GLib para a implementação do servidor TCP.

## Slide 15: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
FIGURA 19 - Arquitetura do software do sistema de recepção microcontrolado.
Notes: É um sistema embarcado que atua diretamente nas cargas. Ele recebe os dígitos vindos do MS do usuário e apresenta-os no display LCD 16x2; faz a simulação de atuação de uma carga através de um LED e envia para o gerenciador o status desse LED, quando solicitado pelo usuário. Utilizou-se como recurso de hardware o Kit MCU, apresentado na seção de recursos utilizados. A arquitetura do software do sistema de recepção microcontrolado é apresentada na Figura 19 e seu desenvolvimento teve sua codificação feita na linguagem C no software de desenvolvimento CrossWorks, da empresa Rowley
FreeRTOS: mini kernel de tempo real para pequenos sistemas embarcados que serve de base para as aplicações;
uIP: componente interno do FreeRTOS que implementa a pilha TCP/IP com baixo uso de memória.
GPIO: entrada e saída de uso geral, do inglês, General Purpose Input/Output. Responsável pela interface física com o LED e com o display LCD 16x2;
Aplicação: é a camada de alto nível do firmware, que decodifica os dados vindos pela rede; altera o estado do LED e comunica com o display LCD utilizando os GPIOs do microcontrolador

## Slide 16: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
FIGURA 20 - Integração de hardware da central.
Notes: Configurou-se a IVR no Asterisk para atender qualquer chamada realizada para o número 2010 e para reproduzir o áudio para cada tom DTMF digitado;
Acessou-se a interface web do equipamento NGCell para cadastrar o SIM;
Efetuou-se o registro do MS com o SIM cadastrado na rede GSM do sistema;
Discou-se para o número configurado na IVR;
Com a chamada estabelecida, enviaram-se os seguintes comandos:
  DTMF 0: acender o LED;
  DTMF 1: apagar o LED;
  DTMF 2: requisitar o estado do LED.
Verificou-se no display LCD se os dígitos pressionados estão sendo apresentados;
Verificou-se o LED aceso após pressionar o DTMF 1 e o LED apagado após pressionar o DTMF 0;
Aguardou-se o envio do SMS após requisitá-lo com o DTMF 2.
Os testes realizados com o sistema funcionaram de acordo com o esperado, conseguiu-se montar uma rede totalmente isolada, fazer as chamadas, enviar os comandos para desligar, desligar e requisitar o estado do LED, mesmo com um pequeno atraso para receber a mensagem de texto, tudo isso sem custo algum para o usuário

## Slide 17: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inclusão de uma validação por senha na IVR para garantir mais segurança ao acesso ao sistema.
Enviar comandos via mensagens SMS.
Desenvolver um comando de favoritos.

## Slide 18: REFERÊNCIAS
BAZOT, P. et al. Developing SIP and IP Multimedia Subsystem (IMS) Applications. First Edition. 2007
EBERSPÄCHER, J. E. et al. GSM – Architecture, Protocols and Services. 3ª Edição. ed. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2009.
HEINE, G. H. GSM Networks: Protocols, Terminology and Implementation. [S.l.]: Artech House, 1999.
LAPLANTE, P. A. What every engineer should know about Software Engineering. [S.l.]: CRC Press, 2007.
MEHROTRA, A. M. GSM System Engineering. Boston, London: Artech House, Inc., 1997.

## Slide 19: REFERÊNCIAS
STEELE, R. S.; LEE, C.-C. L.; GOULD, P. G. GSM, cdmaOne and 3G Systems. [S.l.]: John Wiley & Sons Ltd, 2001.
WARKUS, M. The Official GNOME 2 Developer's Guide. San Francisco: No Starch Press, 2004.
WELTE, H. W. Anatomy of contemporary GSM cellphone hardware. [S.l.]. 2010.