## Slide 1: CISPR22
Acadêmico: Bruno Engelbert
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS

## Slide 2: APRESENTAÇÃO

## Slide 3: CLASSIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Classe B:
  Equipamentos destinados principalmente ao ambiente doméstico:
    Equipamentos portáteis.
    Computadores pessoais.
Classe A:
  Não satisfazem os limites de perturbação da classe B.
  Não são restritos à venda, mas devem conter aviso indicando o modo de uso.

## Slide 4: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
Classe A:
Faixa de frequência (MHz) | Limites dB(µV) | 
 | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 79 | 66
0,50 a 30 | 73 | 60
Tabela 1 – Limites para perturbação conduzida
Tabela 2 – Limites para perturbação conduzida de modo comum
Faixa de frequência (MHz) | Limites de tensão dB (µV) |  | Limites de corrente dB (µA) | 
 | Quase - pico | Média | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 97 a 87 | 84 a 74 | 53 a 43 | 40 a 30
0,50 a 30 | 87 | 74 | 43 | 30

## Slide 5: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
Classe B:
Faixa de frequência (MHz) | Limites dB(µV) | 
 | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 66 a 56 | 56 a 46
0,50 a 5 | 56 | 46
5 a 30 | 60 | 50
Tabela 3 – Limites para perturbação conduzida
Tabela 4 – Limites para perturbação conduzida de modo comum
Faixa de frequência (MHz) | Limites de tensão dB (µV) |  | Limites de corrente dB (µA) | 
 | Quase - pico | Média | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 84 a 74 | 74 a 64 | 40 a 30 | 30 a 20
0,50 a 30 | 74 | 64 | 30 | 20

## Slide 6: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
Classe A:
Faixa de frequência (MHz) | Limites de quase-pico dB (µV/m)
30 a 230 | 40
230 a 1000 | 47
Tabela 5 – Limites para perturbação irradiada em uma distância de 10 m

## Slide 7: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
Classe B:
Faixa de frequência (MHz) | Limites de quase-pico dB (µV/m)
30 a 230 | 30
230 a 1000 | 37
Tabela 6 – Limites para perturbação irradiada em uma distância de 10 m

## Slide 8: CONDIÇÃO GERAL DE MEDIÇÃO
Ruído de ambiente:
  Distinguir o ruído de ambiente com o ruído do equipamento em teste.
  Assegurar o nível de ruído, pelo menos, 6 dB abaixo dos limites especificados nas tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.