## Slide 1: CISPR22
Acadêmico: Bruno Engelbert
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS

## Slide 2: APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DOS ITE'S
LIMITES PARA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
LIMITES PARA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
CONDIÇÃO GERAL DE MEDIÇÃO
MÉTODO DE MEDIDA DA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
MÉTODO DE MEDIDA DA PERTURBAÇÃO IRRADIADA

## Slide 3: INTRODUÇÃO
O que é a CISPR 22?
  É um padrão internacional aplicado aos equipamentos de TI (Information Technology Equipment – ITE) para a medir seus níveis de perturbações.
Quais são esses equipamentos?
  Função primária:
    Armazenamento.
    Transmissão, troca ou controle de dados e de mensagens de telecomunicação.
  Alimentação não excede 600V.

## Slide 4: CLASSIFICAÇÃO DOS ITE’S
Classe B:
  Equipamentos destinados principalmente ao ambiente doméstico:
    Equipamentos portáteis.
    Computadores pessoais.
Classe A:
  Não satisfazem os limites de perturbação da classe B.
  Não são restritos à venda, mas devem conter aviso indicando o modo de uso.

## Slide 5: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
Classe A:
Faixa de frequência (MHz) | Limites dB(µV) | 
 | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 79 | 66
0,50 a 30 | 73 | 60
Tabela 1 – Limites para perturbação conduzida
Tabela 2 – Limites para perturbação conduzida de modo comum
Faixa de frequência (MHz) | Limites de tensão dB (µV) |  | Limites de corrente dB (µA) | 
 | Quase - pico | Média | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 97 a 87 | 84 a 74 | 53 a 43 | 40 a 30
0,50 a 30 | 87 | 74 | 43 | 30

## Slide 6: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
Classe B:
Faixa de frequência (MHz) | Limites dB(µV) | 
 | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 66 a 56 | 56 a 46
0,50 a 5 | 56 | 46
5 a 30 | 60 | 50
Tabela 3 – Limites para perturbação conduzida
Tabela 4 – Limites para perturbação conduzida de modo comum
Faixa de frequência (MHz) | Limites de tensão dB (µV) |  | Limites de corrente dB (µA) | 
 | Quase - pico | Média | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 84 a 74 | 74 a 64 | 40 a 30 | 30 a 20
0,50 a 30 | 74 | 64 | 30 | 20

## Slide 7: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
Classe A:
Faixa de frequência (MHz) | Limites de quase-pico dB (µV/m)
30 a 230 | 40
230 a 1000 | 47
Tabela 5 – Limites para perturbação irradiada em uma distância de 10 m

## Slide 8: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
Classe B:
Faixa de frequência (MHz) | Limites de quase-pico dB (µV/m)
30 a 230 | 30
230 a 1000 | 37
Tabela 6 – Limites para perturbação irradiada em uma distância de 10 m

## Slide 9: CONDIÇÃO GERAL DE MEDIÇÃO
Ruído de ambiente:
  Distinguir o ruído de ambiente com o ruído do equipamento em teste.
  Assegurar o nível de ruído, pelo menos, 6 dB abaixo dos limites especificados nas tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

## Slide 10: CONDIÇÃO GERAL DE MEDIÇÃO
Arranjos gerais.
  Configuração de teste para um computador pessoal:
    Computador Pessoal.
    Teclado.
    Unidade de display visual.
    Periféricos externos para cada um dos dois tipos diferentes de entrada e saída (Serial, Paralelo).
    Se o equipamento possuir uma porta dedicada, por exemplo, um mouse, este deve fazer parte da configuração mínima para os teste.

## Slide 11: MÉTODO DE MEDIDA DA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
Detecção de medidas:
  Deve ser realizado usando um receptor de detecção de quase-pico e média.
  A largura de banda do receptor de 6dB.
Redes de alimentação artificiais (Artificial Mains Network - AMN).
  É necessário para fornecer uma impedância definida em altas frequências.
  Fornecer isolação ao circuito em teste.
  A perturbação conduzida deve ser medida entre a Fase e o Plano de Terra e o Neutro e o plano de Terra.

## Slide 12: MÉTODO DE MEDIDA DA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
Plano de referência de terra.
  Um plano horizontal ou vertical deve estender-se pelo menos 0,5m da projeção do arranjo de teste.
  Dimensões mínimas de 2m x 2m
Exemplo de arranjo dos equipamentos em teste.
  Executar com um plano de referencia horizontal.
  O equipamento em teste deve ser colocado em uma mesa não condutiva a 40cm acima do plano de terra.

## Slide 13: MÉTODO DE MEDIDA DA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
Detecção de medidas:
  Deve ser realizado usando um receptor de detecção de quase-pico com faixa de frequência de 30MHz a 1000MHz.
  A largura de banda do receptor de 6dB.

## Slide 14: MÉTODO DE MEDIDA DA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
Antena.
  Dipolo balanceada.
  Frequencias de 80MHz ou acima.
  Dispostas a 10m de distância do equipamento em teste.
  Deve ser ajustada entre 1m a 4m acima do plano de terra.
  Os testes deverão ser validados para a polarização vertical e horizontal.

## Slide 15: REFERÊNCIAS
CISPR22:2005. Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.

## Slide 16
OBRIGADO!