## Slide 1: CISPR22
Acadêmico: Bruno Engelbert
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS

## Slide 2: APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DOS ITE'S
LIMITES PARA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
LIMITES PARA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
CONDIÇÃO GERAL DE MEDIÇÃO
INCERTEZA DE MEDIÇÃO

## Slide 3: INTRODUÇÃO
O que é a CISPR 22?
  É um padrão internacional aplicado aos equipamentos de TI (Information Technology Equipment – ITE) para a medir seus níveis de perturbações.
Quais são esses equipamentos?
  Função primária:
    Armazenamento.
    Transmissão, troca ou controle de dados e de mensagens de telecomunicação.
  Alimentação não excede 600V.

## Slide 4: CLASSIFICAÇÃO DOS ITE’S
Classe B:
  Equipamentos destinados principalmente ao ambiente doméstico:
    Equipamentos portáteis.
    Computadores pessoais.
Classe A:
  Não satisfazem os limites de perturbação da classe B.
  Não são restritos à venda, mas devem conter aviso indicando o modo de uso.

## Slide 5: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
Classe A:
Faixa de frequência (MHz) | Limites dB(µV) | 
 | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 79 | 66
0,50 a 30 | 73 | 60
Tabela 1 – Limites para perturbação conduzida
Tabela 2 – Limites para perturbação conduzida de modo comum
Faixa de frequência (MHz) | Limites de tensão dB (µV) |  | Limites de corrente dB (µA) | 
 | Quase - pico | Média | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 97 a 87 | 84 a 74 | 53 a 43 | 40 a 30
0,50 a 30 | 87 | 74 | 43 | 30

## Slide 6: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
Classe B:
Faixa de frequência (MHz) | Limites dB(µV) | 
 | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 66 a 56 | 56 a 46
0,50 a 5 | 56 | 46
5 a 30 | 60 | 50
Tabela 3 – Limites para perturbação conduzida
Tabela 4 – Limites para perturbação conduzida de modo comum
Faixa de frequência (MHz) | Limites de tensão dB (µV) |  | Limites de corrente dB (µA) | 
 | Quase - pico | Média | Quase - pico | Média
0,15 a 0,50 | 84 a 74 | 74 a 64 | 40 a 30 | 30 a 20
0,50 a 30 | 74 | 64 | 30 | 20

## Slide 7: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
Classe A:
Faixa de frequência (MHz) | Limites de quase-pico dB (µV/m)
30 a 230 | 40
230 a 1000 | 47
Tabela 5 – Limites para perturbação irradiada em uma distância de 10 m

## Slide 8: LIMITES PARA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
Classe B:
Faixa de frequência (MHz) | Limites de quase-pico dB (µV/m)
30 a 230 | 30
230 a 1000 | 37
Tabela 6 – Limites para perturbação irradiada em uma distância de 10 m

## Slide 9: CONDIÇÃO GERAL DE MEDIÇÃO
Ruído de ambiente:
  Distinguir o ruído de ambiente com o ruído do equipamento em teste.
  Assegurar o nível de ruído, pelo menos, 6 dB abaixo dos limites especificados nas tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

## Slide 10: CONDIÇÃO GERAL DE MEDIÇÃO
Arranjos gerais.
  Configuração de teste para um computador pessoal:
    Computador Pessoal.
    Teclado.
    Unidade de display visual.
    Periféricos externos para cada um dos dois tipos diferentes de entrada e saída (Serial, Paralelo).
    Se o equipamento possuir uma porta dedicada, por exemplo, um mouse, este deve fazer parte da configuração mínima para os teste.

## Slide 11: CONDIÇÃO GERAL DE MEDIÇÃO
Arranjo dos equipamentos em teste.
Operação dos equipamentos em teste.

## Slide 12: MÉTODO DE MEDIDA DA PERTURBAÇÃO CONDUZIDA
Detectores de medições.
Receptores de medições.
Redes artificiais (Artificial Mains Network - AMN).
Plano de terra.
Arranjo dos equipamentos em teste.
Medida das perturbações nos pontos de rede.
Gravação das medidas.

## Slide 13: MÉTODO DE MEDIDA DA PERTURBAÇÃO IRRADIADA
Detectores de medições.
Receptores de medições.
Antena.
Local de medição.
Arranjo dos equipamentos em teste.
Gravação das medidas.
Medições na presença de sinais de ambiente.
Teste de instalação de usuário.

## Slide 14: REFERÊNCIAS
CISPR22:2005. Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.

## Slide 15
OBRIGADO!