## Slide 1
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA
CENTRAL DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM INTERFACE GSM DE RADIAÇÃO RESTRITA
Florianópolis, julho de 2011.
Formando: Bruno Engelbert

## Slide 2: SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
METODOLOGIA APLICADA
BASES TECNOLÓGICAS
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Hoje é possível obter conforto e segurança cada vez mais integradas em um sistema de automação residencial.
<colocar imagens>
Notes: É cada vez maior a busca por conforto na sociedade brasileira:
  segundo o IBGE, em abril de 2011 houve um crescimento de 48% no consumo de bens duráveis sobre o mesmo período do ano anterior.
Outra característica que vem sendo procurada é a segurança:
  uma pesquisa do IBGE divulgada em dezembro de 2010 mostrou que em 2009, 47,2% das pessoas não se sentem seguras na cidade em que moram e de três em cada cinco domicílios usavam algum dispositivo de segurança.
Programar sistemas:
  Luzes.
  Banheira.
  Equipamentos de imagem e som.
  Computador e cortinas
  Fazer controle de acesso.
  Gerenciamento de câmeras de segurança.
  Sistema de aviso contra incêndio.

## Slide 4: INTRODUÇÃO
Utilizando uma rede GSM de radiação restrita, onde a cobertura de rádio frequência se limita a residência do usuário.
<<imagem colocando o boneco e operadora>>

## Slide 5: INTRODUÇÃO
Este trabalho se justifica por apresentar uma solução utilizando o telefone celular GSM como interface de comandos, uma vez que este tipo de aparelho está cada vez mais acessível na sociedade brasileira.
Notes:     O projeto propõe o desenvolvimento de uma central de automação residencial com interface GSM de radiação restrita, isolada de operadora de telefonia móvel, que permite o usuário enviar comandos DTMF para um processo microcontrolado que acionará cargas, além de enviar mensagens sobre as condições do sistema para o usuário, tudo sem custos, tanto nas chamadas telefônicas, quanto no envio das mensagens de texto.

## Slide 6: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
PROTOCOLO GSM
PROTOCOLO SIP
Notes: A REDE GSM
  Possui alguns padrões definidos associados às faixas de frequências alocadas no espectro:
    GSM 900.
    GSM 900 Estendido.
    GSM 900 Ampliado.
    GSM 1800.
    PCS 1900.

## Slide 7: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
FIGURA 1 – Arquitetura da rede GSM.
Fonte: http://www.gta.ufrj.br/seminarios/semin2002_1/roberta/gsm/arquitetura.htm
Notes: ARQUITETURA DA REDE GSM
  ESTAÇÃO MÓVEL (Mobile Station – MS):
    Equipamento Móvel (Mobile Equipment – ME):
      Próprio telefone sem o SIM.
    Módulo de Identidade do Assinante (Subscriber Identity Module – SIM).
      Pequeno cartão removível.
      Armazena informações específicas de cada assinante.
      Identidade de Assinante Internacional (International Mobile Subscriber Identity - IMSI).
  SISTEMA DE ESTAÇÃO BASE (Base Station System – BSS):
    Estação Base Transceptora (Base Transceiver Station – BTS):
      Transmissão e recepção relacionada à interface de rádio GSM.
    Estação Base Controladora (Base Station Controller – BSC).
      Gerência de interface de rádio.
      Aloca canais.
      Decidi quando haverá troca de canais (handover).
  SISTEMA DE COMUTAÇÃO DE REDE (Network Switching System – NSS):
    Central de Comutação Celular (Mobile services Switching Centre – MSC):
      Processamento de chamadas.
      Gerenciamento da base de dados.
      Tarifação.
    Registro de Localização Local (Home Location Register – HLR).
      Administração e controle da base de dados.
      IMSI
      Localização corrente do assinante no VLR.
  SISTEMA DE COMUTAÇÃO DE REDE (Network Switching System – NSS):
    Registro de Localização de Visitante (Visitant Location Register – VLR):
      Manutenção de uma cópia dos principais dados do assinante.
    Registro de Identidade de Equipamento (Equipment Identity Register – EIR).
      Centraliza os números de Identidade Internacional do Equipamento Móvel (Identity Mobile Equipment Identity – IMEI).
      Lista branca, negra e cinza.
      Após animação falar sobre SIP
    Protocolo de Transporte de Tempo Real (RTP).
  Protocolo ponto-a-ponto.
  Gera múltiplas respostas a uma simples requisição.
  Para serviços como o Voz sobre IP o SIP trabalha com os seguintes protocolos:
    Protocolo de Descrição de Sessão (SDP).
    Protocolo de Transporte de Tempo Real (RTP).
    Protocolo de Controle de Transporte de Tempo Real (RTCP).

## Slide 8: BASES TECNOLÓGICAS
CARCERIS MODELO 1900
<imagem do carceris>
FIGURA 6 - Diagrama de blocos do NGCell.
Fonte: Digitro – Inteligência – TI - Telecom
Notes: RECURSOS DE HARDWARE
  NGCell
    Projeto feito em parceria com a Empresa Dígitro.
    Voltado para ambientes corporativos.
    Implementa a pilha GSM.
    Implemente a pilha SIP.
  Características do NGCell:
    Processador OMAP5912 de dois núcleos (ARM + DSP)
    Memória Flash de 256Mb
    Memória RAM de 128Mb
    Interface Ethernet
    2 processadores de banda base que modulam as mensagens GSM.
    2 transceptores responsáveis pela transmissão e recepção.

## Slide 9: BASES TECNOLÓGICAS
Kit MCU:
FIGURA 7 - Kit de desenvolvimento LPC2368.
Notes: RECURSOS DE HARDWARE
  Kit MCU:
    Kit de desenvolvimento produzido pela MCU e possui:
      Microcontrolador LPC2368 da NXP.
      Interface Ethernet.
      Interface USB.
      Porta serial.
      Conector para cartão SD.
      Display LCD 16x2.
      3 LEDs para testes.

## Slide 10: BASES TECNOLÓGICAS
RECURSOS DE SOFTWARE
  Bibliotecas GNOME.
  FreeRTOS.
  Asterisk .
  <colocar as versões>
Notes:   Aplicações ou bibliotecas de código aberto.
  Agilidade no desenvolvimento de projetos.
  São eles:
  Bibliotecas GNOME:
      Fornecem uma estrutura de dados básico para aplicações em geral.
    FreeRTOS:
      Mini kernel de tempo real desenvolvido especificamente para pequenos sistemas embarcados.
      Asterisk:
      software de código aberto de Troca Automática de Ramais (PBX)
      As principais características são:
        Oferece aplicações como resposta interativa de voz, do inglês Interactive Voice Response (IVR), que permite detectar voz e sinais telefônicos no decorrer de uma chamada telefônica.
        Permite conectividade em tempo real entre a rede pública de telefonia e as redes VoIP.
        Integração com sistema texto-voz e reconhecimento de voz

## Slide 11: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

## Slide 12: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
ENGENHARIA DE SOFTWARE

## Slide 13: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
CONCEPÇÃO

## Slide 14: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
REQUISITOS DE SOFTWARE

## Slide 15: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
MODELAGEM

## Slide 16: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
INTEGRAÇÃO E TESTES
Notes: Os testes realizados com o sistema funcionaram de acordo com o esperado, conseguiu-se montar uma rede totalmente isolada, fazer as chamadas, enviar os comandos para desligar, desligar e requisitar o estado do LED, mesmo com um pequeno atraso para receber a mensagem de texto, tudo isso sem custo algum para o usuário

## Slide 17: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inclusão de uma validação por senha na IVR para garantir mais segurança ao acesso ao sistema.
Enviar comandos via mensagens SMS.
Desenvolver um comando de favoritos.

## Slide 18: REFERÊNCIAS
BAZOT, P. et al. Developing SIP and IP Multimedia Subsystem (IMS) Applications. First Edition. 2007
EBERSPÄCHER, J. E. et al. GSM – Architecture, Protocols and Services. 3ª Edição. ed. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2009.
HEINE, G. H. GSM Networks: Protocols, Terminology and Implementation. [S.l.]: Artech House, 1999.
LAPLANTE, P. A. What every engineer should know about Software Engineering. [S.l.]: CRC Press, 2007.
MEHROTRA, A. M. GSM System Engineering. Boston, London: Artech House, Inc., 1997.

## Slide 19: REFERÊNCIAS
STEELE, R. S.; LEE, C.-C. L.; GOULD, P. G. GSM, cdmaOne and 3G Systems. [S.l.]: John Wiley & Sons Ltd, 2001.
WARKUS, M. The Official GNOME 2 Developer's Guide. San Francisco: No Starch Press, 2004.
WELTE, H. W. Anatomy of contemporary GSM cellphone hardware. [S.l.]. 2010.